## Slide 1
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chất chống thấm được tổng hợp từ Acrylic, có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước, thích hợp cho các bề mặt tường đứng cao ốc, khách sạn, các vị trí chịu thời tiết khắc nghiệt (mưa nhiều).
CÁC ỨNG DỤNG
Có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước từ ngoài vào.
Bám dính cực tốt với bêtông, vữa ximăng.
Độ bền rất cao, đã qua thử nghiệm ở các tòa nhà cao tầng trên 15 năm vẫn cho chất lượng tốt.
Chịu mài mòn, chịu nước mặn, kháng kiềm cao.
Là sản phẩm lỏng hệ nước, được dùng để chống thấm cho vữa ximăng, bêtông dưới dạng hỗn hợp với ximăng theo tỷ lệ 1:1.
Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG
Chuẩn bị bề mặt:
  Tường vữa ximăng, bê tông phải đủ mác, không bong tróc. Loại bỏ tuyệt đối rêu mốc, sơn cũ, dầu mỡ, bụi phấn và các lớp vữa ximăng đã bị phong hóa.
  Đối với tường mới cần để kết cấu vữa ximăng ổn định (tối thiểu 12 ngày), sau đó mới tiến hành sơn am FLEXPROOF 11. Để đảm bảo cho am FLEXPROOF 11 bám dính tốt, cần làm ẩm bề mặt trước khi thi công.
Thi công:
  Bước 1: Chuẩn bị hỗn hợp theo tỷ lệ 1kg am FLEXPROOF 11 : 1kg ximăng : 0.5 lít nước. Pha ximăng với nước khuấy đều. Sau đó trộn với am FLEXPROOF 11 và khuấy kỹ.
  Bước 2: Phủ 02-03 lớp hỗn hợp am FLEXPROOF 11 , mỗi lớp cách nhau 6 - 8 giờ. Để am FLEXPROOF 11 khô 2 ngày trước khi sơn phủ các lớp sơn khác.
am FLEXPROOF 11

## Slide 2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CHÚ Ý
  Độ cứng của am FLEXPROOF 11 đạt tuyệt đối sau 7 ngày. am FLEXPROOF 11 chịu áp lực ngược nhẹ nếu thi công 03 lớp (tường tầng hầm).
  Nếu bề mặt thi công có vết nứt thì phải sử dụng chất chống thấm co giãn trám trét trước. Nếu đã trộn am FLEXPROOF 11 với ximăng thì phải dùng trong vòng 1 giờ, vì sau thời gian đó sản phẩm sẽ bị giảm chất lượng nhiều. Dùng đến đâu trộn ximăng đến đó.
Bảo quản
am FLEXPROOF 11 có hạn dùng là 12 tháng nếu được bảo quản trong bao bì nguyên, giữ ở nơi khô ráo và nhiệt độ phù hợp.
Độ nhớt | 22(S)
Hàm lượng chất không bay hơi (Tính theo khối lượng) Sau khi pha trộn với xi măng (1/1) | 62,0 (%)
Độ bám dính trên nền xi măng | 1 (Điểm/grade)
Thời gian khô | 0.6 (h)
Khả năng kháng kiềm | Màng sơn không bị phồng rộp sau 48h ngâm trong dung dịch Ca(Oh)2 bão hòa
Đóng gói
Lon 1kg, thùng 5kg và thùng 20kg. Định mức 2.0 - 2.5m2/kg (cho 2 lớp) tùy theo bề mặt vật liệu (Định mức thay đổi theo số lớp tùy yêu cầu kỹ thuật sử dụng)
Sản phẩm tương thích : Các loại mastic và sơn lót kháng kiềm, sơn phủ trang trí.